### STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG

| Standard (w kolejności od najwyższego do najniższego) | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów od stwierdzenia śniegu | po stwierdzeniu występowania zjawisk |
| I | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości. | Dotyczy jezdni i poboczy: luźny 4 godz. błoto pośniegowe - 4 godz. pobocza – 6 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | gołoledź - 3 godz. szron – 3 godz. Szadź – 3 godz. śliskość pośniegowa – 3 godz. lodowica – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami . Jezdnia posypana na całej długości. | Dotyczy jezdni i poboczy: luźny 6 godz. błoto pośniegowe - 6 godz. pobocza – 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | gołoledź—4godz. szron – 4 godz. Szadź – 4 godz. śliskość pośniegowa – 4 godz. lodowica – 5 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości. Jezdnia posypana o pochyleniu > 4% | Dotyczy jezdni i poboczy: luźny – 8 godz. zaspy i języki śniegowe – lokalnie 8 godz. błoto pośniegowe – 8 godz. pobocza 10 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | gołoledź – 6 godz. szron – 6 godz. Szadź – 6 godz. śliskość pośniegowa – 8 godz. lodowica – 6 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana o pochyleniu > 6% | Dotyczy jezdni : luźny – 12 godz. zajeżdżony – występuje nabój śnieżny – występuje zaspy do 16 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | gołoledź – 10 godz. śliskość pośniegowa – 10 godz. lodowica – 10 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona . W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony -występuje nabój śnieżny -występuje zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź pośniegowa - 12 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. | luźny występuje zajeżdżony-występuje nabój śnieżny -występuje zaspy - występują do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 24 godz. |