Załącznik Nr 8  do SIWZ nr ZGK.271.7.2020

„zmieniony”

Miejscowość  ........................................ Data .....................……

KARTA OFEROWANEGO POJAZDU

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

| CIĄGNIK |
| --- |
| Oferuję wykonanie zamówienia poprzez dostawę fabrycznie nowego ciągnika marki …...…..... model ………....... rok produkcji …....... zgodnie z poniższym opisem: |
| Lp. | Parametr wymagany | (wypełnia Wykonawca) Parametr oferowany - proszę wpisać faktyczny parametr lub wpisać TAK/NIE |
| 1. | Silnik z normą emisji spalin STAGE IV lub TIER 4 |  |
| 2. | Silnik 3 lub 4-cylindrowy |  |
| 3. | System wtrysku COMONN RAIL |  |
| 4. | Moc znamionowa 85 km do 95 km |  |
| 5. | Zbiornik paliwa min. 80 l |  |
| 6. | Napęd 4x4 |  |
| 7. | Przekładnia mechaniczna 24/12 lub 36/12 lub 20/20 lub 24/24 z biegami pełzającymi |  |
| 8. | Rewers elektro-hydrauliczny, bez użycia pedału sprzęgła |  |
| 9 | Tylny wałek WOM, dwie prędkości 540/540 Eco lub 750 lub 1000 |  |
| 10. | 2 pompy –wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min + 20 l/min lub jedna pompa o wydajności 70 l/min |  |
| 11. | Minimum trzy pary tylnych rozdzielaczy |  |
| 12. | Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach |  |
| 13. | ERH tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny |  |
| 14. | Wyłącznik zasilania głównego |  |
| 15. | Obciążniki przednie min. 300 kg |  |
| 16. | Deska rozdzielcza analogowo-cyfrowa z możliwością odczytu motogodzin i zużycia paliwa |  |
| 17. | Teleskopowe, szerokokątne lusterka zewnętrzne |  |
| 18. | Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzacja |  |
| 19. | Uchylne okna boczne i tylne kabiny |  |
| 20. | Fotel operatora pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa + siedzenie pasażera |  |
| 21 | Kabina z szyberdachem lub bez szyberdachu z przednią szybą o optymalnej powierzchni i konstrukcji gwarantującej widoczność w dużym zakresie |  |
| 22. | Wycieraczki przedniej i tylnej szyby |  |
| 23. | Błotniki tylne, przednie skrętne |  |
| 24. | Ostrzegawcza lampa błyskowa (kogut) |  |
| 25. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  |
| 26. | Zaczep górny automatyczny z regulowaną wysokością, zaczep dolny do przyczep jednoosiowych, |  |
| 27. | Rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny skierowana ku górze |  |
| 28. | Udźwig podnośnika min. 2,8 t |  |
| 29. | Oświetlenie robocze min. cztery lampy robocze, wew. oświetlenie kabiny |  |
| 30. | Radio, głośnik, antena |  |
| 31. | Pneumatyka 1 i 2 obwodowa |  |
| 32. | Przedni TUZ KAT II |  |
| 33. | Maszyna fabrycznie nowa |  |
| 34. | Wyposażenie w takie elementy jak: trójkąt ostrzegawczy zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy, książka gwarancyjno-serwisowa |  |
| 35. | Rok produkcji 2020 |  |

..............................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)